| HA216一入二出电位器隔离器 /电阻信号分配器 产品选型： 型 号 说 明 HA216- 一入二出电位器信号变送器 输入信号 1 0-500Ω 2 0-1KΩ 3 0-2KΩ 4 0-3KΩ 5 0-5KΩ 6 0-10KΩ 7 0-12KΩ 8 其它 输出2路信号 A 0-5V B 0-10V C 1-5V D 0-10mA E 0-20mA F 4-20mA G -10V－＋10V H 其它 主要技术参数： 通道 数 输入1路电位器信号；输出2路标准信号 输入阻抗 电压型≥100KΩ， 电流型100Ω 输出阻抗 电压型≥10KΩ， 电流型≤550Ω 精 度 0.1～0.2%F.S 温度系数 <50ppm/℃ 环境温度 -25℃-＋75℃ 环境湿度 0－95%RH （无冷凝） 绝缘电阻 电源/输入/输出≥100MΩ/500VDC 绝缘强度 电源/输入/输出/通道间1500VAC/分钟 频率响应 ≤2000HZ 电 源 24VDC±10% 外壳材料 尼龙PA.66(阻燃性树脂) 外形尺寸 22.5×99×115mm 整机重量 约160g 安装导轨 DIN35 消耗功率 ＜2W 选型举例： 请标明输入/输出信号的代码 例：输入0-5KΩ，输出2路信号：4-20mA，供电24VDC 则电位器隔离分配器型号为HA216-5F | HA216一入二出电位器变送器，又称一入二出电阻变送器，它将输入的1路电位器（电阻）信号经隔离滤波处理，转换分配成2路标准信号如：4-20mA,0-10V，输出至控制系统或其它智能仪表。输入/输出/电源/通道之间电磁全隔离，采用进口元件，精度高，寿命长，功耗低，稳定可靠，有效解决工业现场干扰及信号转换匹配问题。采用可插拔式端子和DIN35导轨，方便检测安装。 HA216一入二出电位器变送器，专门配接电位器、电阻信号，准确测量位置信号，电源－输入－输出之间全隔离，广泛应用于工业过程信号采集处理系统中，隔离输出信号可接入PLC、变频器、数显仪、采集器等设备，并对接接收设备起保护作用。 技术特点： 将1路电位器/电阻信号隔离分配为2路标准信号输出 高品质进口元器件，高精度、功耗低、长寿命 具有超强抗电磁干扰能力，有效解决现场干扰 采用SMT表贴工艺及厚膜集成技术，稳定可靠 模块化表芯设计，免调整，使用方便简单  输入/输出/电源/通道间多方全隔离,抗变频器干扰 采用可插拔式端子和DIN35导轨，方便检测安装 性能稳定可靠，可完全替代进口高端产品 应用连线： 功能框图： 外形尺寸： |
| --- | --- |