| HA211 一入二出信号隔离器 /隔离分配器 产品选型： 型 号 说 明 HA211- 一入二出信号隔离器 输入信号 1 0-75mV 2 0-5V 3 0-10V 4 0-250V 5 0-10mA 6 0-20mA 7 4-20mA 8 其它 输出2路信号 A 0-5V B 0-10V C 1-5V D 0-10mA E 0-20mA F 4-20mA G -10V－＋10V H 其它 主要技术参数： 通道 数 输入1路信号；输出2路信号 输入阻抗 电压型≥100KΩ 电流型100Ω 输出阻抗 电压型≥10KΩ 电流型≤550Ω 精 度 0.1～0.2%F.S 温度系数 <50ppm/℃ 环境温度 -25℃-＋75℃ 环境湿度 0－95%RH （无冷凝） 绝缘电阻 电源/输入/输出≥100MΩ 绝缘强度 电源/输入/输出/通道间1500VAC/分钟 频率响应 ≤2000HZ 电 源 24VDC±10% 外壳材料 尼龙PA.66(阻燃性树脂) 外形尺寸 22.5×99×115mm 整机重量 约160g 安装导轨 DIN35 消耗功率 ＜2W | HA211一入二出信号隔离器，又称一入二出信号分配器，它将输入的1路直流信号经隔离滤波处理，转换分配成2路标准信号如4-20mA,0-10V，输出至控制系统或其它智能仪表。输入/输出/电源/两通道之间电磁全隔离，采用进口元件，精度高，寿命长，功耗低，稳定可靠，有效解决工业现场干扰及信号转换匹配问题。 HA211一入二出信号隔离器，广泛应用于工业过程信号采集处理系统中，可配接温度、压力、液位、温度、重量、流量等变送器的模拟信号如4-20mA，0-10V，0-5V等，隔离输出信号可接入PLC、变频器、数显仪、采集器等设备，并对接接收设备起保护作用。 技术特点： 将1路直流信号隔离分配为2路信号输出 高品质进口元器件，高精度、功耗低、长寿命 具有超强抗电磁干扰能力，有效解决现场干扰 模块化表芯设计，采用SMT表贴工艺及厚膜集成技术 输入/输出/电源/通道间多方全隔离,抗变频器干扰 采用可插拔式端子和DIN35导轨，方便检测安装 性能稳定可靠，可完全替代进口高端产品 应用连线： 功能框图、外形尺寸： |
| --- | --- |