| HA18 无源信号隔离器(输出侧回路获取电源) | HA18无源 ·电流信号输出隔离器，是将直流信号经隔离滤波处理变为二线制4－20mA信号输出。使用时无需外部供电，自动从有源输出回路中获取电源而工作。在实际应用中能有效解决信号互连中出现的匹配问题，并有效抑制信号传输过程中的各种干扰。 HA18无源隔离器可与各种温度、压力、液位变送器等配套使用，完成取回参数信号、隔离转换输出的工作，输出信号4-20mA可接入数显仪、PLC、变频器等设备，并对接收设备起保护作用。 产品特点：  无需外部供电，输出侧回路自动获取电源工作  输入－输出之间电磁全隔离，抗干扰   采用SMT表贴工艺及厚膜集成技术   模块化表芯设计，无需任何调整   低功耗、低温漂、高精度，标准DIN35导轨安装   性能稳定可靠，可完全替代进口产品 应用连线： 功能框图： 外形尺寸： |
| --- | --- |
| 产品选型： 型 号 说 明 HA18- （一入一出）无源信号隔离器 输入信号 1 0-75mV 2 0-5V 3 0-10V 4 0-250V 5 0-10mA 6 0-20mA 7 4-20mA 8 其它 输出信号 1 4-20mA 本产品无需单独外供电源，输出信号侧获取电源 主要技术参数： 输入阻抗 电压型≥100KΩ 电流型：100Ω 输出阻抗 ≤500Ω 精 度 ±0.1～0.2%F.S 温度系数 <50ppm/℃ 环境温度 -20℃-＋75℃ 环境湿度 0－95%RH （无冷凝） 绝缘电阻 输入/输出≥100MΩ(500VDC) 绝缘强度 输入/输出之间1500VAC/分钟 频率响应 ≤2000HZ 两线制电源 24VDC；输出侧回路接口内部电源 外形尺寸 长×宽×高=98×25×41mm 整机重量 约100g 安装导轨 DIN35 选型说明：例：输入4-20mA ；输出4-20mA,无外供电 则无源隔离器型号为HA18-71 |  |