| HA12 交流信号隔离器 (一入一出) 输入、输出范围： 型 号 说 明 HA12- （一入一出）交流信号隔离器 输入信号 1 0-5 VAC 2 0-10VAC 3 0-100VAC 4 0-265VAC 5 0-1 AAC 6 0-5 AAC 7 0-10 AAC 8 其它 输出信号 1 0-5V 2 0-10V 3 1-5V 4 0-10mA 5 0-20mA 6 4-20mA 8 其它 主要技术参数： 输入阻抗 电压型≥100KΩ 电流型：2Ω 输出阻抗 电压型≥10KΩ 电流型≤550Ω 精 度 0.5%F.S 温度系数 <50ppm/℃ 环境温度 －20℃-＋75℃ 环境湿度 0－95%RH （无冷凝） 绝缘电阻 电源/输入/输出≥100MΩ(500VDC) 绝缘强度 电源/输入/输出之间1500VAC/分钟 频率响应 ≤2000HZ 电 源 24VDC±10% 外形尺寸 长×宽×高=98×25×41mm 整机重量 约100g 安装导轨 DIN35 消耗功率 ＜1W 订货举例： 输入0-5AAC，输出4-20mA，供电24VDC 则隔离器型号为HA12-66 | HA12交流信号输入隔离器，将各种输入的交流信号(0-100V，0-220V，0-500V，0-5A，0-10A)经隔离滤波处理，转换成标准信号如4-20mA，0-10V等，并输出至控制系统或其它智能仪表。解决工业现场信号干扰、信号转换、传输及匹配问题。 HA12交流信号隔离器，又称交流信号变送器，电源－输入－输出之间电磁全隔离，可有效解决现场变频器、电机等对信号的干扰问题。输出信号可接入PLC、变频器、数显仪等设备，并对接此接收设备起保护作用。 产品特点：  交流信号输入，标准直流信号隔离输出 采用SMT表贴工艺及厚膜集成技术 模块化表芯设计，带零点和満度调整  隔离与变送一体，输入/输出/电源之间全隔离  高品质进口元器件；低功耗、低温漂、高精度  体积小巧，标准DIN35导轨安装，方便快捷  性能稳定可靠，可完全替代进口产品 应用连线： 功能框图： 外形尺寸： |
| --- | --- |