| HA11 直流信号隔离器 （一入一出） 输入/输出范围选型： 型 号 说 明 HA11- （一入一出）直流信号隔离器 输入信号 1 0-75mV 2 0-5V 3 0-10V 4 0-250V 5 0-10mA 6 0-20mA 7 4-20mA 8 其它 输出信号 1 0-5V 2 0-10V 3 1-5V 4 0-10mA 5 0-20mA 6 4-20mA 7 -10－+10v 8 其它 主要技术参数： 输入阻抗 电压型≥100KΩ 电流型：100Ω 输出阻抗 电压型≥10KΩ 电流型≤550Ω 精 度 ±0.1～0.2%F.S 温度系数 <50ppm/℃ 环境温度 -20℃-＋75℃ 环境湿度 0－95%RH （无冷凝） 绝缘电阻 电源/输入/输出≥100MΩ/500VDC 绝缘强度 电源/输入/输出之间1500VAC/分钟 频率响应 ≤2000HZ 电 源 24VDC±10% 执行标准 IEC61000-4-4:1995 /GBT18268 外形尺寸 长×宽×高＝98×25×41mm 整机重量 100g 安装导轨 DIN35 消耗功率 ＜1W | HA11 直流信号隔离器，将各种输入的直流信号经隔离滤波处理，转换成所需的标准信号如4-20mA，0-10v,并输出至控制系统或其它智能仪表。输入/输出/电源之间电磁全隔离，解决工业现场信号干扰、转换、传输及匹配问题。高精度，长寿命，低功耗。 HA11信号隔离器，又称隔离变送器，在工业现场与各种温度、压力、液位、流量变送器等配套使用，完成取回参数信号、隔离转换输出的工作，并对PLC、变频器、DCS系统等起保护作用。 产品特点：  采用SMT表贴工艺及厚膜集成技术  模块化表芯设计, 高品质进口元器件；  隔离与变送一体，输入/输出/电源三方全隔离  低功耗、低温漂、高精度  体积小巧，标准DIN35导轨安装，使用方便  性能稳定可靠，可完全替代进口产品 应用连线： 原理框图： 外形尺寸： 选型示例：输入0－10V，输出4－20mA,隔离器型号为HA11-36 |
| --- | --- |